Вниманию руководителей машиностроительной, металлургической, приборостроительной и электротехнической промышленности, предлагаем получить

в короткие сроки реальную экономию в актуальной задаче Вашего производства!

Предлагаем к внедрению и реализации универсальные установки «ЭКО-СОЖ», предназначенные для очистки, обеззараживания и регенерации  различных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и эмульсий.

ООО «Геоид»  разработали и выпускают принципиально новые универсальные установки типа «ЭКО-СОЖ», предназначенные для непрерывной очистки, обеззараживания и регенерации  практически всех Отечественных и импортных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и эмульсий (минеральных, синтетических и полусинтетических), различных поставщиков.

Износостойкость рабочих СОЖ и эмульсий при этом гарантированно увеличивается в 3-5 раз и более (до 20 раз), во столько же раз сокращается образование отходов СОЖ, требующих обезвреживание и утилизацию, а так же до 3-5 раз и более сокращается потребность в концентратах для приготовления свежих СОЖ и эмульсий. Практически  при механической обработке деталей потребность в СОЖ и эмульсий можно сократить до величины уноса их стружкой и обрабатываемыми деталями.

Установки «ЭКО-СОЖ» очищают СОЖ и эмульсии  от крупных и мелких механических частиц (стружки), магнитных и не магнитных мелкоразмерных частиц, находящихся в СОЖ во взвешенном состоянии, очищают СОЖ от свободных маслонефтепродуктов, очищают СОЖ от органических и неорганических загрязнителей, обеспечивают обеззараживание СОЖ от бактерий и загнивания, обеспечивают активацию и стабилизацию физико-химических свойств различных СОЖ и эмульсий.

Универсальность установок типа «ЭКО-СОЖ» состоит в том, что они не только обеспечивают высококачественную очистку, обеззараживание и регенерацию практически всех видов СОЖ и эмульсий, но и  в том, что они могут быть использованы и для процессов приготовления высококачественных свежих СОЖ и эмульсий из различных концентратов, а также могут быть использованы для осуществления процессов последующего обезвреживания, разложения и утилизации СОЖ и эмульсий.

Установки позволяют осуществлять возврат извлекаемых маслонефтепродуктов в производство, могут переводить их в товарную продукцию для внутреннего потребления или для реализации их сторонним организациям по договорной цене.

Установки типа «ЭКО-СОЖ», просты в эксплуатации, практически не требуют специального обслуживания, не требуют ни каких химических реагентов, не требуют ни каких расходных материалов, не имеют ни каких вращающихся частей, имеют не большие размеры, они легко встраиваются в различные автоматизированные станки и линии, могут работать  в системах индивидуальной и централизованной системах приготовления и подачи СОЖ, работать как с холодными, так с нагретыми эмульсиями.

Установки могут комплектоваться различными дополнительными устройствами, расширяющими их технологические возможности, позволяющие осуществлять процессы регенерации, обеззараживания и последующую утилизацию различных СОЖ и эмульсий (без каких либо их переделок), использоваться для очистки и регенерации различных других технологических жидкостей (моющих растворов, рабочих жидкостей компрессорных установок, вакуумных  печей и установок и др.).

Установки «ЭКО-СОЖ» производительность до 2 м ³/час и 4 м ³/час, выпускаются нами серийно. В настоящее время со стороны различных промышленных предприятий они пользуются наибольшим спросом. Подключая установки к различным системам и бакам сброса (или сбора) загрязненных СОЖ, к бакам выдачи в работу очищенных СОЖ, объемом от 30м³ до 40м³, они успешно решают поставленные перед ними задачи. Это достигается тем, что для подачи СОЖ на очистку из баков, осуществляется поверхностный забор загрязненных СОЖ с помощью поплавковых заборов различных конструкций. Выдача очищенной и обеззараженной СОЖ, так же требуется в определенное место бака или станка.

Общий вид одной из установок «ЭКО-СОЖ» производительностью до 2 м ³/час, для непрерывной (в том числе и периодической) очистки, обеззараживания и регенерации СОЖ, с промежуточным баком (емкостью) приема СОЖ на очистку (объемом до 220 литров) показан на фотографии рис.1.

Рис.1. Установка «ЭКО-СОЖ» производительностью до 2 м ³/час с промежуточной емкостью приема СОЖ на очистку.

Оснащение установки «ЭКО-СОЖ» дополнительной емкостью приема СОЖ на очистку, позволяет использовать ее в качестве первой ступени очистки СОЖ от крупной и мелкоразмерной стружки, от твердых (магнитных и не магнитных) механических загрязнителей, в том числе и от отходов абразивной обработки заготовок различными шлифовальными кругами, очистки и отделения от СОЖ свободных маслопродуктов (методом жидкостной коалесценции). Она является эффективным узлом первой ступени очистки СОЖ.

Преимущество реализации метода жидкостной коалесценции в приемном баке в том, что он не требует предварительного ввода в бак специальных коалесцирующих жидкостей, как это предусматривают некоторые Отечественные и зарубежные аналоги. Коалесцирующий слой жидкости здесь формируется автоматически из тех же свободных масел или маслонефтепродуктов, которые необходимо удалять из СОЖ.

Комплектация установки «ЭКО-СОЖ» дополнительным приемным баком, эффективна как для не больших производств, так и для крупных производств.

Особенно это заметно при индивидуальном снабжении станков требуемой маркой СОЖ, индивидуальном уходе за металлообрабатывающим оборудованием, а так же для обеспечения высокой производительности работы оборудования и высокого качества изготовления продукции рабочим на конкретном металлообрабатывающем станке.

Периодический слив рабочих загрязненных СОЖ со станков для их очистки, обеззараживания и регенерации их в установке «ЭКО СОЖ» и заправка металлорежущих станков теми же, но уже чистыми, обеззараженными и восстановленными СОЖ и эмульсиями, одновременно автоматически обеспечивают и чистку трубопроводов и рабочих баков станков от загрязнений. Дополнительная или плановая профилактическая промывка систем станков, с применением различных моющих растворов, при этом не требуется. Наличие загрязненных застойных зон на станках (являющихся одними из источников развития бактерий и как следствие загнивания, расслоения и разрушения СОЖ) и в системах хранения и выдачи СОЖ в работу при этом исключается.

Промежуточные емкости, требуемого объема приемки СОЖ на очистку, нами

изготавливаются и индивидуально, по требованиям Заказчика, применительно к объемам используемых СОЖ, планировки размещения оборудования и других требований Заказчика.

Вторая позиция установки  включает в себя гравитационно-флотационный сепаратор «ЭКО-СОЖ» соответствующей производительности, включающий с себя непрерывную, однопоточную, много позиционную, много инструментальную  обработку очищаемой, обеззараживаемой и регенерируемой СОЖ или эмульсии.

Очищаемая или регенерируемая СОЖ может циркулировать в системе по замкнутому (или разомкнутому) циклу обработки и подвергаться непрерывной (в том числе и периодической) обработке в установке в течение требуемого или заданного промежутка времени.

Сепаратор установки конструируется с устройствами, осуществляющими непрерывную, многопозиционную, много инструментальную обработку поступающей в нее жидкости и реализуют современные физические процессы и методы, воздействующие на очищаемые, обеззараживаемые и регенерируемые СОЖ и эмульсии.

Улавливаемые сепаратором крупные и мелкоразмерные загрязнители периодически (по мере их накопления) выпускаются из сепаратора путем открытия в нем соответствующего крана.

Сепараторы установок типа «ЭКО-СОЖ», снабжены различными регуляторами и имеют возможности регулировать производительность работы установок и степень воздействия на качество очистки, обеззараживания и регенерации СОЖ в достаточно широком диапазоне.

Сепараторы установок типа «ЭКО-СОЖ» являются основным устройством для очистки, обеззараживания и регенерации СОЖ и эмульсий. Они работают автономно, не требуют ни каких расходных материалов, фильтров, специального обслуживания, не требуют электроэнергии, если очищаемая СОЖ или эмульсия может быть подана в него самотеком, не имеют ни каких вращающихся частей. Они легко стыкуются и присоединяются к различным системам приготовления, сбора и выдачи СОЖ в работу, а так же подсоединяются к различным установкам использующих СОЖ и эмульсии

( металлорежущие станки, прокатные станы и др.), без нарушения режимов их работы и какой либо их переделки.

При необходимости (по требования Заказчика) установки «ЭКО-СОЖ» могут комплектоваться программаторами для автоматизированной очистки, обеззараживания и регенерации СОЖ во время обеденного перерыва, в выходные и праздничные дни, или по требуемому расписанию.

Установки типа «ЭКО-СОЖ» являются принципиально новыми, по своим параметрам превосходящие все известные Отечественные и зарубежные аналоги. При необходимости (по запросу) мы можем выслать Вам имеющиеся у нас прототипы Отечественных и зарубежных установок, реализующие некоторые принципы или единичные процессы в очистке, обеззараживании, регенерации, разложении и утилизации некоторых видов СОЖ.

Гравитационно-флотационный сепаратор установок «ЭКО-СОЖ» (соответствующей производительности) устанавливается на отдельном постаменте (рабочем шкафу) снабженному дверцами. Внутри шкафа (постамента) располагаются пуско-регулирующая аппаратура, электрический блок питания насоса, микрокомпрессор, озонаторная установка, при необходимости могут располагаться источники питания электрокоагулятора, электрофлотационного устройства и другое электрооборудование. Корпус постамента заземляется.

Габаритные размеры сепаратора установок «ЭКО-СОЖ» производительностью до 2м³/час без учета размеров подводящих и отводящих патрубков составляют: длина-600 мм; ширина-405 мм; высота-500 мм. Он так же устанавливается на постаменте (рабочем шкафу) рис.1, или может быть установлен на передвижной тележке (рис. 5 а, рис.5 б).

Для подачи эмульсий из промежуточной емкости (объемом до 220 литров) в сепаратор «ЭКО-СОЖ», используются специальный электробезопасный электродвигатель с насосом (электронасос).

Технические характеристики насоса.

- Номинальное напряжение питания постоянного тока, В.…......12.

- Производительность, л/час не менее…………………………1600.

- Перепад давления между входом и

выходом электронасоса, МПа, не менее……………………. 0,016.

- Потребляемый ток, А, не более……………………………...……4.

- Режим работы…...….…..продолжительный S1 по ГОСТ 3940-84.

Насос подключается к выпрямительному устройству постоянного тока входное напряжение которого 220 Вольт, частота тока 50 Гц, выходной рабочий ток не менее 5-6 А, режим работы – продолжительный.

Универсальность установок «ЭКО-СОЖ» данных конструктивных исполнений в том, что они могут быть использованы не только для процессов очистки, обеззараживания и регенерации СОЖ, но и для их последующего разложения и утилизации, а так же для приготовления высокоэффективных свежих СОЖ и эмульсий (например на основе озонированной и обеззараженной воды, магнитной активации ионногенных ПАВ (поверхностно активных веществ) и добавок входящих в некоторые СОЖ, осуществлять сбор и регенерацию извлекаемых масел, переводить их в товарную продукцию для внутреннего потребления или реализации их сторонним организациям по договорной цене и другие).

В качестве примера на фото рис.2. приведена загрязненная (загрязненная инородными маслами, нефтепродуктами, металлическими и органическими загрязнителями) эмульсия.

Рис.2. Вид загрязненной эмульсии до очистки.         Рис.3. Выход очищенной эмульсии.

Вид выходящей эмульсии, после однократного прохождения загрязненной эмульсии через сепаратор установки «ЭКО-СОЖ», приведен на рис.3.

Вид выходящей очищаемой эмульсии, после ее прохождения через сепаратор установки «ЭКО-СОЖ» производительностью 10 м³/час, внедренной нами на стане холодной прокатки алюминиевых сплавов, приводится на фотографии рис.4.

Габаритные размеры сепаратора установки «ЭКО-СОЖ» производительности до10 м³/час, для листового холодного прокатного стана, составляют: длина-2м; ширина-1м; высота-1,5м. Для удобства обслуживания сепаратор установки устанавливается на сварном постаменте с рабочей площадкой не ниже 0,2 метра от уровня пола.

Рис.4. Общий вид сепаратора установки «ЭКО-СОЖ» производительностью 10 м³/час,

для непрерывной очистки СОЖ на прокатном стане.

Для предотвращения развития бактерий и загнивания СОЖ и эмульсий установки

« ЭКО-СОЖ» комплектуются разработанными и выпускаемыми нами напорными озонаторами типа «Озон-5». Озон в озонаторе вырабатывается из атмосферы окружающего воздуха, химических реагентов при этом не требуется. Он в 5-10 раз эффективнее различных других реагентов, используемых для аналогичных целей.

Озонатор в установке «ЭКО-СОЖ» используется для флотационных процессов очистки СОЖ от различных загрязнителей и обеззараживания СОЖ от бактерий, что предотвращает ее загнивание, устраняет гнилостный запах, предотвращает дальнейшее расслоение и разложение эмульсий, улучшает санитарно-гигиенические условия труда. Он же может быть использован и для процессов утилизации и обезвреживания СОЖ.

Выпускаемые нами озонаторы проходят тестирование. Это позволяет пользователям более грамотно и безопасно для оборудования, обслуживающего персонала и окружающей среды, использовать озонаторы типа «Озон-5» для решения поставленных целей.

Технические характеристики озонаторной установки типа «Озон-5»:

1. Напряжение электропитания - 220 В, 1 фазное, 50Гц.

2. Мощность озонаторной установки - 100 Вт.

3. Производительность выработки озона из атмосферного воздуха одной озонаторной камерой до - 5 грамм/час.

4. Максимальное давление воздуха в камере выработки озона - 0,7 МПа.

5. Количество камер выработки озона - 1 шт.

6. Продолжительность режима работы ПВ - 80%.

7. Масса – 8 кг.

8. Габариты - 430х180х380 мм.

Озонаторная установка комплектуется микрокомпрессором. Поставляется паспорт и инструкция по эксплуатации озонаторной установки. Запасные части (в том числе и для увеличения производительности выработки установкой озона до 10 грамм в час) – камера выработки озона - 1 шт.

Озонаторы позволяют осуществлять флотационные процессы очистки СОЖ не только озоном, но и очищенным атмосферным воздухом.

Производительность установок выработки озона из атмосферного воздуха окружающей среды регулируется в широких пределах, озонаторы могут комплектоваться программируемыми процессорами режимами работы и реле времени.

Зарубежные фирмы для предотвращения развития бактерий и загнивания СОЖ и эмульсий предлагают вводить в СОЖ (иногда в достаточно большом количестве) различные химические реагенты (таблетки) типа «Вазин-75», «Карбамол Б», «Сульфоцид-5», «Сульфоцид-6», «Биоцид АМП», различные антибиотики и другие сильнодействующие химические токсические вещества. Они имеют много недостатков: иногда сильно меняют химический состав СОЖ; требуют ее частого контроля; дополнительных затрат на приобретение реагентов; имеют высокую стоимость; затрудняют или практически даже делают не возможным последующее разложение и утилизацию СОЖ в местах ее эксплуатации или сдачи ее на обезвреживание. Все это определяет преимущества применения озона для этих целей.

Проектируемые и изготавливаемые нами установки «ЭКО-СОЖ», по желанию Заказчика, могут комплектоваться нами и зарубежными озонаторными установками и озонаторными процессорами различных иностранных фирм. Для не больших по производительности установок «ЭКО-СОЖ» (до 2м³/час), в настоящее время, мы можем комплектовать их более дешевыми озонаторными установками  зарубежных  фирм, сборка и поставка которых осуществляется из Тайваня или Китая.

Озонаторы позволяют осуществлять флотационные процессы очистки СОЖ не только озоном, но и очищенным атмосферным воздухом.

По желанию Заказчика гравитационно-флотационный сепаратор установок «ЭКО-СОЖ» производительностью до 2 м ³/час может быть установлен на передвижной тележке. Общий вид одной из установки «ЭКО-СОЖ» производительностью до 2 м³/час, смонтированной на передвижной тележке показан на рис.5 а, рис. 5 б.

Рис.5 а.                                                                      Рис.5 б.

Рис.5 а, б. Установка «ЭКО-СОЖ» производительностью до 2 м ³/час, установленная на передвижной тележке.

Вид стационарной установки «ЭКО-СОЖ» производительностью до 4 м ³/час, установленной для очистки СОЖ и эмульсий от свободных маслонефтепродуктов и загрязнений самотеком показан на рис. 6.

Габаритные размеры сепаратора установки «ЭКО-СОЖ» производительностью до

4 м ³/час, без учета размеров подводящих и отводящих патрубков: длина -1100 мм, ширина -  750 мм, высота – 875 мм.

Рис.6. Установка ЭКО-СОЖ» производительностью до 4 м³ / час, для очистки СОЖ и эмульсий от маслонефтепродуктов и загрязнений самотеком.

Стоимость установки «ЭКО-СОЖ»  в комплекте с промежуточным баком приема СОЖ на очистку и его первой ступенью очистки (конструкция на фото на рис.1) с озонатором «Озон-5» с января 2016 года – согласно Прайс листу.

Стоимость установки «ЭКО-СОЖ» производительностью до 4 м ³/час (конструкция на фото  рис.6) с озонатором «Озон-5» с января 2016 года – согласно Прайс листу.

В стоимость установок «ЭКО-СОЖ» на производительность до 2 м ³/час и до

4 м ³/час может входить: отгрузка установок на склад Покупателя (Заказчика), ее монтаж и наладка под «ключ» на площадях Покупателя (совместно с Покупателем), обучение обслуживающего персонала работе на установке.

Возможно  изготовление установок различной другой производительности непосредственно на предприятии Заказчика, с учетом Ваших требований и пожеланий. Для изготовления установки непосредственно на Вашем предприятии, необходимо заключение договора. Срок изготовления установок не более 10 рабочих дней.

Для поставки Вам требуемой установки  также необходимо заключение договора.

Срок поставки серийно изготавливаемых нами установок со склада Изготовителя - 20 дней со дня поступления средств на расчетный счет Изготовителя (Разработчика). За наладкой, монтажом и эксплуатацией оборудования в течение 2 месяцев после поставки оборудования осуществляем бесплатные консультации и авторский надзор за внедрением, проводим обучение заводского персонала реализации технологии и работе на оборудовании.

При необходимости мы осуществим Вам монтаж, наладку и обучение обслуживающего персонала работе на установке на Вашем предприятии под «ключ».

Для расчета эффективности внедрения установок «ЭКО-СОЖ» на Вашем предприятии можем выполнить Вам расчет или выслать Вам методику: «Расчет экономической эффективности от внедрения установки «ЭКО-СОЖ» для очистки, обеззараживания и регенерации СОЖ».

Срок окупаемости наших установок «ЭКО-СОЖ» для большинства металлургических и машиностроительных предприятий только от сокращения потребности в концентратах, для приготовления свежих СОЖ и эмульсий, а так же экономии средств от затрат на утилизацию отработанных СОЖ и эмульсий, составляет от 4 до 12 месяцев.

Кроме того дополнительный экономический эффект от внедрения установки «ЭКО – СОЖ» за счет очистка СОЖ и эмульсий от различных загрязнителей, механических примесей, свободных масел и маслонефтепродуктов, предотвращения её загнивания и разложения, дополнительно позволит Заказчику:

1. Сократить расходы на годовое потребление режущего инструмента (резцов, свёрл, фрез, шлифовальных кругов и т.п.) до 10 – 15 %;

2. Повысить качество и точность изготовления поверхностей деталей (лезвийной обработкой и шлифовкой) на 3 – 5 %.

3. Повысить производительность и надёжность работы механообрабатывающего оборудования.

4. Обеспечить качественный возврат масел (от маслоутечек) в производство, для нужд внутреннего потребления, или продажи их сторонним организациям по договорной цене.

5. Улучшить санитарно – гигиенические условия труда рабочих за счет предотвращения процессов гниения СОЖ, развития бактерий, грибков, устранения гнилостного запаха.

С работой установок типа «ЭКО-СОЖ», можно ознакомиться у нас или на предприятиях, где они нами внедрены и успешно работают.

При необходимости наши представители могут приехать к Вам с нашей передвижной установкой малой емкости, являющейся аналогом установок «ЭКО-СОЖ» и продемонстрировать эффективность работы наших установок для очистки, обеззараживания и регенерации Ваших рабочих СОЖ и эмульсий практически всех Отечественных и зарубежных производителей.

Поставка установок «ЭКО-СОЖ» осуществляется из производственной базы

г. Чебоксары, отгрузка установок на склад Заказчика (Покупателя) транспортными компаниями  «Байкал Сервис» и «Деловые Линии».

Более подробно об этих и некоторых других наших разработках можно посмотреть на сайте  http//:www.iofran.ru

За дополнительной информацией обращаться:

Разработчик -  Никитин Сергей Иванович

Сотовый тел. 8-905-344-00-79 (Билайн).

Сотовый тел. 8-910-455-84-15 (МТС).

E-mail: iofran@mail.ru

Телефон производственной базы в г. Чебоксары:  8-909-300-93-70

Примечание. При поставке установок «ЭКО-СОЖ», Заказчику поставляются вся необходимая техническая документация на установку и различные другие методические материалы:

- Паспорт на установку «ЭКО-СОЖ»;

- Описание и инструкция по эксплуатации установок типа «ЭКО-СОЖ»;

- Методика расчета (с примером расчета) ожидаемой экономической эффективности от внедрения установки типа «ЭКО-СОЖ» для очистки, обеззараживания и регенерации СОЖ.

-  Паспорта и ГОСТы на некоторые наиболее часто используемые СОЖ и эмульсии, условия их приготовления, эксплуатации, контроля, утилизации и разложения;

- Инструкции «Технологический контролю эмульсионных СОЖ»;

- Инструкции «Методики контроля СОЖ»;

- Паспорта и технические условия некоторых разработчиков и поставщиков СОЖ и эмульсий;

- Материалы и рекомендации других разработчиков по решению рассматриваемых вопросов.

Данные материалы при необходимости (или по запросу), нами поставляются Заказчику по электронной почте отдельными приложениями, по которым Заказчик или предполагаемый Покупатель установок «ЭКО-СОЖ» никаких расходов не несет.

Ждем Ваши предложения и пожелания!

С уважением Разработчик.

08.01.2016